## Slide 1
ACOS WB - AMT Med Cdt SOETAERT
Conduite A TENIR EN CAS D’INCIDENT NUCLEAIRE

## Slide 2
Plan présentation
Prérequis
Décontamination
Effets des radiations ionisantes sur la santé
Nuage radioactif
Confinement
Nouveau plan de sécurité nucléaire belge
Zonage en cas d’incident nucléaire
Mesures de prévention
Prophylaxie iodée : contre-indications et posologie

## Slide 3
Distinction contamination et irradiation
Irradiation :
C’est ce qui se passe quand on est irradié par une source à distance (ex : examen radiologique). L’organisme est pénétré par des rayons mais l’on ne devient pas irradiant
On peut comparer l’irradiation à un coup de soleil. Quand on en est atteint, il n’est pas transférable à autrui

## Slide 4
Contamination :
C’est ce qui se passe quand on est contaminé par des particules radioactives (ex : traitement par substances radioactives en médecine nucléaire). L’on devient alors à son tour une source de contamination potentielle pour autrui et aussi une source de rayonnement. Ces particules peuvent être éliminées via notre urine, notre transpiration, notre salive. En cas de contamination interne, il convient pour cela de s’hydrater abondamment
On peut comparer la contamination à la pluie. Quand on en est mouillé, on peut la transférer à autrui
Distinction contamination et irradiation

## Slide 5
On élimine de 80 à 90% de la contamination externe en ôtant les vêtements extérieurs imprégnés de particules radioactives qu’il convient d’emballer hermétiquement dans des sacs pour ne pas avoir une contamination qui se répand mais aussi pour éviter d’irradier des personnes
Il convient de disposer ces sacs dans un endroit aussi éloigné que possible d’êtres humains et d’animaux afin d’éviter leur contamination
Ensuite il faut rincer la personne pour éliminer les particules sur la peau exposée (tête, mains, cou, cheveux et bras en été)
Décontamination

## Slide 6
DéCONTAMINATION
Si possible, prendre une douche avec beaucoup d’eau et de savon pour faire partir les particules radioactives. Veillez à ne pas frotter trop fort ni érafler la peau. Si la douche n’est pas possible, utiliser une lingette pour essuyer la peau non recouverte par un vêtement
Ne pas mettre d’après-shampoing dans les cheveux car cela retient les particules radioactives
Se moucher le nez et se nettoyer doucement les oreilles ainsi que les yeux
Un patient contaminé uniquement extérieurement, ne représente plus un danger pour le personnel soignant une fois douché !

## Slide 7
La décontamination doit être :
Aussi rapide que possible (sans délais)
Aussi safe que possible. C-à-d ne pas transformer une contamination externe en une contamination interne qui est beaucoup plus dangereuse !
Les soins vitaux doivent précéder la décontamination
Songer en milieu hospitalier à faire appel à l’expertise du personnel de médecine nucléaire
Le décontaminateur doit penser à sa propre sécurité et se protéger (gants, tablier, masque)
Décontamination

## Slide 8
On distingue les risques déterministes (brûlures pouvant être sévères, décès immédiat) et les risques stochastiques.
Le risque stochastique évoque la probabilité augmentée de développer un cancer dans x temps.
L’irradiation entraîne donc une augmentation du risque de leucémie quelques années après l’exposition aux RI ainsi que d’autres formes de cancer plus tard au cours de la vie
EFFETS des RI SUR LA SANTé

## Slide 9
Chez les enfants en particulier, un cancer de la thyroïde peut se déclarer quelques années après l’inhalation ou l’ingestion d’iode radioactif (I-131)
L’irradiation des gonades et du fœtus ainsi que de l’enfant à naître accroît le risque d’anomalies congénitales, de retards mentaux, de microcéphalie ou encore de cancers
Plus tard au cours de la vie, il ne faut pas négliger l’impact des RI sur la survenue de maladies cardiovasculaires comme l’AVC, de cataractes et sur les fonctions cognitives
EFFETS des RI SUR LA SANTé

## Slide 10
NUAGE RADIOACTIF
Il s’agit des retombées radioactives dont la diffusion sous forme de nuage dépend notamment des conditions météo.
Ce nuage composé d’isotopes radioactifs est émis par la cheminée de la centrale et pas par les tours réfrigérantes ,Il est composé à 90% par des gaz rares (Kr, Xe) qui sont inertes et n’interagissent donc pas avec le corps.
A 9% d’isotopes radioactifs de l’iode, dont le représentant principal est l’iode 131 (I-131)
A 1% d’aérosols composés de césium, tellure, plutonium…
L’iode 131 et le césium 137 libérés en grandes quantités sont les isotopes radioactifs les plus préoccupants d’un point de vue sanitaire. Le risque disparait seulement après quelques semaines

## Slide 11
NUAGE RADIOACTIF
Les isotopes radioactifs de l’iode ont une demi-vie assez brève. Elle est de 8 jours pour l’I-131. Ils peuvent contaminer les individus par inhalation mais surtout par ingestion d’aliments frais contaminés produits sur place (lait et légumes).
Le Cs-137, dont la demi-vie est de 30 ans, peut être responsable d’une contamination de l’environnement qui peut durer des décennies. Il s’intègre dans la chaine alimentaire et peu ainsi contaminer les individus.
Dans l’organisme, le césium a le même comportement que le potassium et se répartit dans tous les tissus

## Slide 12
NUAGE RADIOACTIF
Le nuage radioactif agit à la fois par irradiation directe de part les RI émises par les particules qui le composent.
Mais aussi par contamination externe (dépôt de particules sur la peau découverte ainsi que les vêtements).
Et contamination interne (par inhalation et/ou ingestion d’aliments contaminés) qui est la plus grave.
Ce nuage est invisible et inodore
Il met plus de 4 heures à sortir de la centrale (latence) et se déplace pendant environ 48h dans l’atmosphère

## Slide 13
NUAGE RADIOACTIF
Les particules présentent dans le nuage radioactif retombent sur le sol sous forme de dépôt sec ou humide.
Le dépôt sec peut recirculer dans l’air sous forme de poussières (Groundshine) qui peuvent être inhalées ou déposées sur la peau
Le dépôt humide fait pénétrer les particules dans le sol et donc dans la chaine alimentaire (vaches qui broutent l’herbe contaminée)
En cas de forte pluies, la région contaminée l’est plus fortement mais sera moins étendue (plus facile à gérer)

## Slide 14
CAT FACE AU NUAGE RADIOACTIF

## Slide 15
CONFINEMENT
Un abris protecteur vis-à-vis du nuage radioactif doit disposer de murs et d’un toit suffisamment épais et dense (béton) pour pouvoir absorber la radioactivité libérée par les particules radioactives.
Une fois à l’abris, il est important de fermer portes et fenêtre ainsi que de couper le système de ventilation
L’efficacité d’un tel confinement est estimée à 80%
Partir du principe que l’on restera au moins 24h au niveau de l’abris. Seules les autorités peuvent préconiser l’évacuation d’une zone spécifique (3,5 km de rayon autour du site)

## Slide 16
CONFINEMENT
Eviter tout regroupement familial. Quitter un abris peut avoir des conséquences létales.
Ne pas rechercher ses enfants à l’école. Les parents qui y sont allés doivent y rester alors.
Il convient de rester à distance des zones endommagées ou marquées comme « contaminées »

## Slide 17
Nouveau plan de sécurité Nucléaire belge
AR du 06 mars 2018 (Plan d’urgence 3.0)
Communication via le site www.risquenucleaire.be
L’ancien plan d’urgence ne permettait pas de faire face à un accident nucléaire majeur (avis du CSS n° 9235). Il abordait peu le moyen terme et la phase de rétablissement. Les aspects d’anticipation et de prévention étaient négligés également.
Le nouveau plan comporte à présent une stratégie afin de protéger la glande thyroïde contre le rayonnement de l’iode radioactif

## Slide 18
Nouveau plan de sécurité nucléaire belge
Le dirigeant d’une collectivité reçoit toutes les informations et instructions nécessaires en vue de la mise en œuvre correcte du plan d’urgence nucléaire des autorités belges.
Ce dirigeant doit désigner les personnes qui pourront distribuer les comprimés d’iode au sein de sa collectivité, après avoir reçu par les autorités l’instruction de le faire,
Il doit s’assurer de la conservation correcte du stock de comprimés d’iode selon la manière décrite dans la notice .
Il communique à son personnel le lieu de conservation du stock au sein de la collectivité et veille que ce lieu soit sécurisé et pas accessible aux enfants.

## Slide 19
Un document récapitulatif stipulant le contenu du stock, les modalités de conservation, les personnes désignées pour la distribution doit se trouver à un endroit visible à proximité du lieu de conservation.
Ce document doit être actualisé périodiquement (tenir compte des changements si turn-over de personnel…)
Nouveau plan de sécurité nucléaire belge

## Slide 20
Nouveau plan de sécurité nucléaire belge
La prise en charge des autres isotopes radioactifs (césium-137) liés aux
scénarios possibles d’accidents nucléaires est développée dans les centres
hospitaliers disposant d’un plan MASH « accidents nucléaires ».
Le point crucial réside dans l’identification des isotopes contaminants (le scénario d’exposition)
Le plan d’urgence nucléaire ciblé sur nos centrales correspond à un des scénarios possibles

## Slide 21
ZONAGE en cas d’incident nucléaire
La marche à suivre diffère selon la proximité avec la source de l’accident,
2 zones sont définies dans le nouveau plan de sécurité :
1. Zone dite de planification d’urgence:
Rayon de 10 km autour de l’IRE de Fleurus et de 20 km autour des sites nucléaires (Doel, Tihange, Borssele, Chooz, Mol, Dessel)
2. Zone d’extension:
Dans un rayon compris entre 20 et 100 km autour des centrales nucléaires (pour la Belgique, seule quelques rues de la commune d’Antoing sont au-delà des 100 km)

## Slide 22
ZONE DE PLANIFICATION D’URGENCE
  Plusieurs mesures y sont activables :
  1.Mise à l’abris.
  2.Evacuation dans les cas graves.
  3.Prise de comprimés d’iode par tous les personnes s’y trouvant (sauf en cas de contre-indication).
  4.Se tenir à l’écoute des communications des autorités.
  Il est important que les personnes qui ont des contre-indications
  à la prise d’iode soient repérées à l’avance et en discutent avec leur médecin traitant

## Slide 23
Plusieurs mesures y sont activables :
Mise à l’abris
Prise de comprimés d’iode par les groupes à risque :
Femmes enceintes
Femmes allaitantes
Collectivités s’occupant d’enfants (crèches, garderies et écoles)
Collectivités occupant des personnes de moins de 18 ans (entreprises, institutions, hôpitaux, supermarchés, cinémas, centres de sport et même MRS étant donné que leur personnel et leurs visiteurs peuvent aussi avoir moins de 18 ans)
Le citoyen hors groupe à risque peut néanmoins recevoir les comprimés d’iode s’il en fait la demande
Se tenir à l’écoute des communications des autorités
ZONE D’extension

## Slide 24
S’inscrire sur BE-Alert : www.be-alert.be/fr/inscrivez-vous
Faire une liste des abris en béton potentiels près de son domicile, de son lieu de travail et de son école
Passer à la pharmacie pour recevoir gratuitement les comprimés d’iode ainsi que des dépliants d’information
Ces comprimés ne sont disponibles qu’en officine et ne doivent pas être confondus avec d’autres médicaments à base d’iode vendus notamment via les pharmacies en ligne
Il s’agit de mesures de réduction de l’exposition aux RI plutôt que d’une réelle mesure de prévention
MESURES DE PRéVENTION

## Slide 25
Elle consiste en l’administration d’iode stable (sous forme de 65mg d’iodure de potassium KI, ce qui équivaut à 50mg d’iode).
Leur durée de conservation est au minimum de 10 ans. Ils sont produits en Autriche. 4,6 millions de boites ont été achetées par les autorités belges,
Leur durée de conservation est au minimum de 10 ans. La date mentionnée sur la boite est la date de production
Il est important de les conserver à l’abris de la lumière et de l’humidité afin de garantir leur efficacité
PROPHYLAXIE IODéE

## Slide 26
Les comprimés ne doivent être pris que suite à une recommandation explicite de la part des autorités compétentes.
La période idéale de prise est de 6h avant l’exposition.
Ces comprimés permettent de ne pas assimiler l’iode nocif libéré lors d’une catastrophe nucléaire en saturant la thyroïde en iode, ce qui empêche la fixation de l’iode radioactif (I-131) responsable de cancer et favorise l’élimination de celui-ci par les urines.
Ne protège que du cancer thyroïdien, les autres cancers liés à l’exposition radioactive surviennent de façon aléatoire et la prise d’iode ne protège en rien.
PROPHYLAXIE IODéE

## Slide 27
Chez les > 40 ans, il faut être attentif à l’existence éventuelle de pathologies thyroïdiennes pouvant contre-indiquer l’administration d’une dose levée d’iode
Il y a en effet dans cette catégorie d’âge un risque relativement élevé de dysthyroïdies méconnues pouvant prédisposer à une hyperthyroïdie sévère avec des conséquences graves
La balance entre la probabilité de survenue d’un cancer thyroïdien (ainsi que sa sévérité) et
CONTRE-INDICATIONS PROPHYLAXIE IODéE

## Slide 28
Maladies rares contre-indiquant la prise de KI :
Maladie de Basedow (maladie auto-immune de la thyroïde) En cas de suspicion, il convient de palper la thyroïde à la recherche d’un goître et de doser la TSH lors d’un prélèvement sanguin.
Dermatite herpétiforme
Vasculite hypocomplémentaire
Pemphigus vulgaris
Myotonie congénitale
La prise de KI est inutile en cas d’ablation complète de la thyroïde. En cas de doute, il faut le prendre.
CONTRE-INDICATIONS PROPHYLAXIE IODéE

## Slide 29
EFFETS SECONDAIRES PROPHYLAXIE IODéE
  L’incidence des effets secondaires a été étudiée lots d’une distribution massive de KI en Pologne lors de l’incident de Tchernobyl en 1986 (étude de Newman).
  Sur les millions de doses distribuées (surtout chez les enfants et les femmes) ont a observé :
  2 adultes présentant une réaction d’hypersensibilité (dyspnée)
  Aucun cas d’hyperthyroïdie
  0,8% d’hypothyroïdie
  Il convient donc d’être attentif à ce dernier point

## Slide 30
POSOLOGIE DE LA PROPHYLAXIE IODéE
  La posologie est la suivante :
  ¼ de comprimé jusqu’à l’âge d’1 mois
  1/2 de comprimé entre 1 et 36 mois
  1 comprimé entre 3 à 12 ans
  2 comprimés en une prise entre 13 et 40 ans
  2 comprimés en une prise chez les femmes enceintes et allaitantes quel que soit leur âge
  Il est suggéré dans certains cas de prendre 1/2 de comprimé au-delà de 40 ans
  L’intolérance au lactose n’est pas une contre-indication

## Slide 31
ALLERGIE & PROPHYLAXIE IODéE
  Le risque d’allergie à l’iode est rarissime (fréquence estimée de 1 à 2 cas sur la Belgique!). Dans cette situation, on ne peut que recommander l’évacuation.
  Les réactions d’hypersensibilité cutanée sont plus fréquentes mais sans gravité. Les antécédents de réaction allergique aux produits de contraste iodés (à base d’iode organique) utilisés en imagerie médicale, de dermatites de contact et de réactions d’irritation après application d’antiseptiques locaux à base de polyvidone iodée n’indiquent pas une allergie à l’iode mais à d’autres composants présents dans ces substances et ne constituent donc pas des contre-indications à l’administration de KI en cas d’incident nucléaire

## Slide 32
Les professionnels de la santé sont normalement les seules personnes habilités à distribuer les médicaments sur le lieu de travail ainsi que dans les écoles
L’AR du 06/03/2018 contient dans son article 2 une disposition permettant la mise à disposition des comprimés d’iode par une personne autre qu’un professionnel de la santé
Les directeurs d’école ainsi que les chefs d’entreprises peuvent dont en tout légalité désigner des personnes responsables de la distribution de ces médicaments préventifs au sein de leur établissement
RESPONSABILITE & PROPHYLAXIE IODéE