## Slide 1: SLPPT 10 FLORENNES CCB 3ième trimestre 2024 Activités depuis le précédent CCB
Analyses et avis
Mises en service
Accidents de travail
Visites des lieux de travail
Cabine de peinture G68 - mesures SIPPT
Cdt VERAST Sylvain CP1

## Slide 2: Analyses et avis
Mesures fortes chaleurs
AR : G67 WFB (travaux insalubres/dangereux) + VMC + chauffeur bowser (en cours)
Camion-citerne Lafon diesel : opportunité emploi bras de remplissage rapide <-> remplissage par le dessus
Pompiers C9 : interdiction atelier non déclaré (local bunker)  réglé
Peinture G68 : mesures prévention SIPPT MR
Infra :
  Réunion rénovation E11 E12 E15 (Mun)
  Impact centrale béton zone Gamma sur bâtiment E40 voisin
  G5 instabilité, interdit accès : avis CC Infra stabilité car vidange et démontage des citernes mazout
Incendie (rappel)
  Permis feu
  Interdiction de loger ailleurs que dans le logement ou alors : SRI, détection, etc
  ATEX BTV : dossiers zonage F59 Mag POL + C54 tests moteurs + STAPOL Véh

## Slide 3: Mises en service
D54 sport : nouvelle salle de fitness
11 tracteurs avions
Village de containers G11
MQ9 : lift system Bison (à faire)
Engins spéciaux : épandeuse solide (à faire)

## Slide 4: Accidents du travail – avec AMS
2023 : 36 EA pour 769 jours – 2024 : 21 pour 283 jours
L&A : pied écrasé par véh de piste, 4j
L&A : entorse cheville en chutant d'un tracteur avion en mouvement (porte s'ouvre), 8j
PHEF : élongation mollet, 8 j (02ZZ)
MMC : plaie ouverte tibia heurt attache remorque, 8j
350SQN : entorse cheville lors d'un cross, 1j
Insp : perte ongle en déplaçant une armoire, 8J
FP F35 : entorse genou chute lors d’un Ex dans les bois 23j

## Slide 5: Accidents du travail - sans AMS (depuis dernier CCB)
2023 : 28 - 2024 : 29
PIM Ex MOUT : contusion genou + entorse doigt (2 accidents)
MMC : entorse cheville mini foot
PHEF : contusion talon (1SQN)
Défilé 21/07 : entorse cheville en entrant dans le bus (FP)
Mess : brulure main/pouce 2ième degré avec soupe bouillante
Mavn : entorse phalange doigt main après chute
SIG : perforation tympan en recevant un mousse sur l'oreille (déménagement château gonflable)
Garde : entorse genou lors d'une patrouille (glisse dans une évacuation d'eau au F88 fontainerie)
Chemin du travail : contusions en chutant à vélo sur le retour
Maitre-chien : fracture main lors d'un renfort au JO de Paris

## Slide 6: Visites des lieux de travail – 2ième trimestre 2024
Visites déjà réalisées
25/06: F56 (Mag d'unité), G20 (engins spéciaux)
Visites : présence obligatoire des partenaires sociaux (délégation CCB) et de la ligne hiérarchique

## Slide 7: Visites des lieux de travail 3 et 4ième trimestres 2024
Visites prévues
Les visites se déroulent le mardi – rdv au 1er bâtiment à 09.00 sur place, les autres sont faits dans la foulée.
10/09/2024 : G68 (peinture) - F43 (E&T)
24/09/2024 : E33 (local VMC) - SG2 (AMT, 14 Bn Med) - F88 (fontainerie)
01/10/2024 : G66 (L&A, survie) - G11 (village containers) - Sh28 (Washing Pool)
03/12/2024 : complexe MQ9
10/12/2024 : SNAE (ex-SABCA)
+ F2 (ERSO), D62 (1SQN) dates encore à déterminer selon occupation

## Slide 8: Atelier de peinture G68
Problèmes
Colmatage des filtres de la cabine via la peinture et les poussières de ponçage
 Ventilation cabine insuffisante
Puissance centrale aspiration (ponceuses) à vérifier
Trajet zone sale/déshabillage/zone propre sortie cabine à revoir (éviter dispersion polluants)
Ponçage avion : tenue protection papier + chaleur : en sous-vêtements sous la tenue, exposition directe en cas de déchirure
Sableuse Laborex non étanche
Mesures en cours
Local nettoyage pistolets/préparation peintures : mise en conformité selon directives SIPPT MR
Mise en conformité ATEX
 Propositions mesures SIPPT MR

## Slide 9: Mesures SIPPT MR
Substitution des produits
Solvant/nettoyant C28 (toxique CMR, gants épais butyl)  isopropanol + emploi chiffon (main en contact direct)  brosse, applicateur, etc
Peintures base organique  base aqueuse ( COV toxiques)
Limitation exposition
Pas de Pers externe pendant l’usage des produits
Après usage, retour des produits dans les stockages fermés/ventilés ( ATEX)

## Slide 10: Mesures SIPPT MR
Ventilation
Centrale aspiration ponceuses Festool : annuel : entretien moteur, nettoyage tubes aspiration (doit être métal, charge statique), remplacer filtre ( Chr6) + tester efficacité avant chaque usage (anémomètres, ponceuses)
Cabine : vérifier débit avant usage (anémomètres, à placer), changement des filtres (et des préfiltres de sol) min 1 à 2X/mois (ponçage). Contrôle air aspiré 1 à 4X/an (DG H&WB)
Compensation en air (90% du volume aspiré/hr) : contrôle annuel par Infra (attestation)
Idem pour local 0.18

## Slide 11: Mesures SIPPT MR
Ventilation générale G68 (ensemble du bâtiment)
  AR qualité air (SIPPT MR)
  Ventilation par local de 40 m3/hr/personne présente via mesure taux de CO2 ≤ 900 ppm
  But : éviter la stagnation d’odeurs résiduelles toxiques

## Slide 12: Mesures SIPPT MR
Organisation du travail
Protocole déshabillage sortie cabine à mettre en place (présence de 2 entrées et d’1 sas) + drill du Pers
Evacuation des tenues sales directement après usage via un fut (+sac) ouvert/fermé rapidement
Déshabillage en portant son masque et ses gants. Masque enlevé avec ses gants que l’on enlève en dernier
Limitation des accès aux zones de travail même après le travail

## Slide 13: Mesures SIPPT MR
Protocole de nettoyage des zones de travail en EPI : aspiration des poussières y compris préfiltres du sol de la cabine via l’aspirateur Kiekens
Hygiène
Lavage des mains après chaque session de travail
Douche après chaque jour de travail
Réfléchir aux flux de circulation vers les sanitaires
Ne pas mélanger sa tenue civile/militaire avec sa tenue de travail

## Slide 14: Mesures SIPPT MR
Information/sensibilisation
Pictogrammes d’avertissement (en ordre)
Fmn du Pers aux risques via session info (unité/SIPPT/SLPPT)
EPI
Avoir stock suffisant
Renouveler régulièrement
Fmn du Pers à leur usage